# Виды крытых вагонов

| Крытые вагоны |
| --- |
|  | 4-осный крытый вагон (с металлической торцовой стеной), модель 11-066 | Грузоподъёмность -- 66 т Масса вагона (тара) -- 23 т Объём кузова -- 120м3 Внутренние размеры: длина -- 13,8 м ширина -- 2,76 м высота -- 2,79 м ширина дверного проема -- 2,0 м высота дверного проема -- 2,3 м |
|  | 4-осный крытый цельнометаллический вагон | Грузоподъёмность -- 68 т Масса вагона (тара) -- 23 т Объём кузова -- 120м3 |
|  | 4-осный крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами, модель 11-217 | Грузоподъёмность -- 68 т Масса вагона (тара) -- 24 т Объём кузова -- 104м3 Внутренние размеры: длина -- 13,84 м ширина -- 2,76 м высота -- 2,74 м ширина дверного проема -- 2,34 м высота дверного проема -- 3,8 м |
|  | 4-осный крытый двухъярусный вагон для скота, модель 11-240 - без служебного помещения модель 11-245 - со служебным помещением. | Грузоподъёмность -- 22 т Масса вагона (тара) -- 25,4 т |
|  | 4-осный крытый вагон, модель 11-260 | Грузоподъёмность -- 68 т Масса вагона (тара) -- 24 т Объём кузова -- 140м3 Высота от УГР -- 1,286 м Внутренние размеры: длина -- 16,8 м ширина -- 2,77 м высота -- 3,05 м ширина дверного проема -- 2,72 м высота дверного проема -- 2,97 м Европаллет -- 40 |
|  | 4-осный крытый вагон с переходной площадкой и уширенными дверными проемами, модель11-264 | Грузоподъёмность -- 68 т Масса вагона (тара) -- 25 т Объём кузова -- 81м3(114м3 - с учётом объёма крыши) Высота от УГР -- 1,285 м Внутренние размеры: длина -- 13,08 м ширина -- 2,76 м высота -- 2,79 м ширина дверного проема -- 2,34 м высота дверного проема -- 3,79 м Европаллет -- 32 |
|  | 4-осный крытый вагон, модель 11-270 | Грузоподъёмность -- 68 т Масса вагона (тара) -- 24 т Объём кузова -- 104м3 Внутренние размеры: длина -- 13,84 м ширина -- 2,76 м высота -- 2,79 м ширина дверного проема -- 2,34 м высота дверного проема -- 3,79 м |
|  | 4-осный крытый вагон, модель 11-274 | Грузоподъёмность -- 50 т Масса вагона (тара) -- 35 т Объём кузова -- 120м3 |
|  | 4-осный крытый вагон, модель 11-280 | Грузоподъёмность -- 50 т Масса вагона (тара) -- 35 т Объём кузова -- 120м3 Внутренние размеры: длина -- 15,72 м ширина -- 2,77 м высота -- 2,8 м ширина дверного проема -- 2,34 м высота дверного проема -- 3,8 м |
|  | 4-осный крытый вагон, модель 11-286 | Грузоподъёмность -- 50 т Масса вагона (тара) -- 35 т Объём кузова -- 120м3 Внутренние размеры: длина -- 15,72 м ширина -- 2,77 м высота -- 2,8 м ширина дверного проема -- 2,34 м высота дверного проема -- 3,8 м |
|  | 4-осный крытый цельнометаллический вагон для автомобилей | Грузоподъёмность -- 42 т Масса вагона (тара) -- 42 т |
|  | 4-осный крытый вагон-хоппер для цемента, модель 11-715 | Грузоподъёмность -- 67 т Масса вагона (тара) -- 18,5 т Объём кузова -- 55м3 |
|  | 4-осный крытый вагон-хоппер для зерна, модель 11-739 | Грузоподъёмность -- 65 т Масса вагона (тара) -- 22 т Объём кузова -- 93м3 |
|  | 4-осный крытый вагон-хоппер для минеральных удобрений, модель 11-740 | Грузоподъёмность -- 64 т Масса вагона (тара) -- 22 т Объём кузова -- 73м3 |
|  | 4-осный вагон для гранулированных полимеров, модель 17-495 | Грузоподъёмность -- 72 т Масса вагона (тара) -- 28 т Объём кузова -- 146м3 |
|  | 4-осный вагон для гранулированных полимеров, модель 17-495 | Грузоподъёмность -- 60 т Масса вагона (тара) -- 24 т Объём кузова -- 130м3 |
|  | 4-осный крытый вагон, модель 11-K001 | Грузоподъёмность -- 68 т Масса вагона (тара) -- 24 т Объём кузова -- 120м3 Высота от УГР -- 1,28 м Внутренние размеры: длина -- 13,84 м ширина -- 2,79 м высота -- 2,8 м ширина дверного проема -- 2 м высота дверного проема -- 2,3 м Европаллет -- 34 |
|  | 4-осный крытый вагон, модель 11-K251 | Грузоподъёмность -- 64 т Объем кузова -- 106 м3 Высота от УГР - 1,255 м Внутренние размеры: длина -- 13,43 м ширина -- 2,73 м высота -- 2,431 м Европаллет -- 33 |
|  | 4-осный крытый вагон, модель 11-K651 | Грузоподъёмность -- 42 т Масса вагона (тара) -- 42 т Внутренние размеры: длина -- 23 м ширина -- 3,1 м высота -- 3,67м ширина дверного проема -- 2 м высота дверного проема -- 2,3 м |
|  | крытый вагон, термос | Грузоподъёмность -- 126 т Объем кузова -- 60 м3 Внутренние размеры: длина -- 18,8 м ширина -- 2,78 м высота -- 2,4 м Европаллет -- 44 |
|  | крытый вагон, АРВ | Грузоподъёмность -- 63 т Объем -- 40 м3 Внутренние размеры: длина -- 17,52м ширина -- 2,6 м высота -- 2,1 м Европаллет -- 42 |
|  | крытый вагон, рефсекция (1 ваг.) | Грузоподъёмность -- 108 т Объем -- 42 м3 Внутренние размеры: длина -- 17,65 м ширина -- 2,5 м высота -- 2,4 м Европаллет -- 44 |

# Виды полувагонов

| Полувагоны |
| --- |
|  | 8-осный полувагон | Грузоподъемность -- 125 т Масса тары вагона -- 45,174 т Объём кузова -- 137,5м3 |
|  | 6-осный цельнометаллический полувагон | Грузоподъемность -- 94 т Масса тары вагона -- 32,4 т Объём кузова -- 106м3 |
|  | 4-осный цельнометаллический полувагон, модель 12-1000 | Длина -- 12, 068м Ширина -- 2,878 м Высота -- 2,06 м Высота от УГР -- 1,414 м Грузоподъемность -- 69 т Масса тары вагона -- 22 т Объём кузова -- 73м3 Европаллет -- 30 |
|  | 4-осный полувагон, модель 12-753 | Грузоподъемность -- 69 т Масса тары вагона -- 22,5 т Объём кузова -- 74м3 |
|  | 4-осный цельнометаллический полувагон с глухим кузовом, модель 12-1505 | Грузоподъемность -- 69 т Масса тары вагона -- 21,1 т Объём кузова -- 76м3 |
|  | 4-осный вагон для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона, модель 13-Н001 | Грузоподъемность -- 33 т Масса тары вагона -- 21 т |
|  | 4-осный цельнометаллический полувагон для технологической щепы, модель 22-478 | Длина -- 17,248 м Ширина -- 3,08 м Высота -- 2,61 м Высота от УГР -- 1,44 м Грузоподъемность -- 58 т Масса тары вагона -- 25,85 т Объём кузова -- 135м3 Европаллет -- 42 |
|  | 4-осный полувагон-хоппер для горячих окатышей, модель 20-471 | Грузоподъемность -- 65 т Масса тары вагона -- 23 т Объём кузова -- 42м3 |
|  | 4-осный хоппер-дозатор с переходной площадкой | Грузоподъемность -- 76 т Масса тары вагона -- 24 т Объём кузова -- 44,5м3 |
|  | 8-осный полувагон, модель 12-915 | Грузоподъёмность -- 129 т Объем -- 141 м3 Высота от УГР -- 1,458 м Внутренние размеры: длина -- 19,41м ширина -- 2,078 м высота -- 2,502 м Европаллет -- 40 |
|  | 8-осный полувагон, модель 12-508 | Грузоподъёмность -- 125 т Объем -- 137,5 м3 Высота от УГР -- 1,459 м Внутренние размеры: длина -- 18,758м ширина -- 2,79 м высота -- 2,45 м Европаллет -- 46 |
|  | 8-осный полувагон, модель 12-124 | Грузоподъёмность -- 130 т Объем -- 150 м3 Высота от УГР -- 1,457 м Внутренние размеры: длина -- 17,57 м ширина -- 2,967 м высота -- 2,855 м Европаллет -- 42 |
|  | 6-осный полувагон, модель 12-П152 | Грузоподъёмность -- 94 т Объем -- 106 м3 Высота от УГР -- 1,415 м Внутренние размеры: длина -- 14,586м ширина -- 2,902 м высота -- 2,365 м Европаллет -- 36 |
|  | 4-осный полувагон, модель 12-П001 | Грузоподъёмность -- 64 т Объем -- 68,6 м3 Высота от УГР -- 1,39 м Внутренние размеры: длина -- 11,978м ширина -- 2,9 м высота -- 1,9 м Европаллет -- 28 |
|  | 4-осный полувагон, модель 12-532 | Грузоподъёмность -- 69 т Объем -- 73 м3 Высота от УГР -- 1,416 м Внутренние размеры: длина -- 12,118м ширина -- 2,878 м высота -- 2,060 м Европаллет -- 30 |
|  | 4-осный полувагон, модель 12-119 | Грузоподъёмность -- 69 т Объем -- 76 м3 Высота от УГР -- 1,415 м Внутренние размеры: длина -- 12,7м ширина -- 2,878 м высота -- 2,060 м Европаллет -- 30 |
|  | 4-осный полувагон, модель 12-4004 | Грузоподъёмность -- 58 т Объем -- 154 м3 Высота от УГР -- 1,415 м Внутренние размеры: длина -- 20,03м ширина -- 3,026 м Европаллет -- 50 |

# Виды железнодорожных вагонов - платформ

| Железнодорожные вагоны - платформы |
| --- |
|  | 4-осная платформа с металлическими бортами, модель 13-401 | Грузоподъемность -- 70 т Масса тары вагона -- 20,9 т Внутренние размеры: длина -- 13,3 м ширина -- 2,77 м Высота от УГР -- 1,31 м Европаллет -- 33 |
|  | 4-осная платформа с металлическими бортами | Грузоподъемность -- 63 т Масса тары вагона -- 21 т |
|  | 4-осная платформа, модель 23-4000 | Грузоподъемность -- 56 т Масса тары вагона -- 34 т |
|  | 4-осная платформа, модель 13-935 | Грузоподъемность -- 73 т Масса тары вагона -- 27 т |
|  | 6-осная платформа для трансфоматора, модель 13-435 | Грузоподъемность -- 93 т Масса тары вагона -- 29 т |
|  | 4-осная платформа для колесных пар | Грузоподъемность -- 70 т Масса тары вагона -- 24 т |
|  | 4-осная платформа для большегрузных контейнеров, модель 13-470 | Грузоподъемность -- 60 т Масса тары вагона -- 22 т Внутренние размеры: длина -- 18,4 м ширина -- 2,5 м Высота от УГР -- 1,275 м Европаллет -- 46 |
|  | 4-осная платформа для контейнер-цистерн, модель 13-4012-09 | Грузоподъемность -- 72 т Масса тары вагона -- 18,24 т |
|  | 4-осная двухярусная платформа для легковых автомобилей, модель 13-479 | Грузоподъемность -- 20 т Масса тары вагона -- 26 т |
|  | 4-осная платформа, модель 13-Н455 | Грузоподъемность -- 62 т Внутренние размеры: длина -- 13,4 м ширина -- 2,87 м Высота от УГР -- 1,294 м Европаллет -- 33 |
|  | 4-осная платформа, модель 13-H453 | Грузоподъемность -- 63 т Внутренние размеры: длина -- 12,974 м ширина -- 3,14 м Высота от УГР -- 1,253 м Европаллет -- 32 |

# Виды железнодорожных вагонов - цистерн

| Железнодорожные вагоны - цистерны |
| --- |
|  | 8-осная цистерна для нефтепродуктов, модель 15-871 | Грузоподъемность -- 120 т Масса тары вагона -- 48,8 т Объем кузова -- 140 м3 |
|  | 8-осная цистерна для нефти, модель 15-880 | Грузоподъемность -- 125 т Масса тары вагона -- 51 т Объем кузова -- 159 м3 |
|  | 4-осная цистерна для бензина и светлых нефтепродуктов, модель 15-869 | Грузоподъемность -- 62 т Масса тары вагона -- 25,3 т Объем кузова -- 88,6 м3 |
|  | 4-осная цистерна для бензина с переходной площадкой, модель 15-1427 | Грузоподъемность -- 60 т Масса тары вагона -- 23,4 т Объем кузова -- 73,1 м3 |
|  | 4-осная цистерна для вязких нефтепродуктов, модель 15-1566 | Грузоподъемность -- 63,5 т Масса тары вагона -- 24,23 т Объем кузова -- 73,17 м3 |
|  | 4-осная цистерна для цемента, модель 15-1405 | Грузоподъемность -- 61 т Масса тары вагона -- 24,15 т Объем кузова -- 62,36 м3 |
|  | 4-осная цистерна для серной кислоты, модель 15-1401 | Грузоподъемность -- 60 т Масса тары вагона -- 21,6 т Объем кузова -- 32,68 м3 |
|  | 4-осная цистерна для олеума, модель 15-1402 | Грузоподъемность -- 60 т Масса тары вагона -- 21,7 т Объем кузова -- 32,7 м3 |
|  | 4-осная цистерна для олеума с переходной площадкой, модель 15-Ц857 | Грузоподъемность -- 50 т Масса тары вагона -- 24,7 т Объем кузова -- 26 м3 |
|  | 4-осная цистерна для слабой азотной кислоты, модель 15-1404 | Грузоподъемность -- 61,5 т Масса тары вагона -- 21 т Объем кузова -- 46,86 м3 |
|  | 4-осная цистерна для соляной кислоты, модель 15-1554 | Грузоподъемность -- 62 т Масса тары вагона -- 21,66 т Объем кузова -- 54,07 м3 |
|  | 4-осная цистерна для меланжа, модель 15-1514 | Грузоподъемность -- 60 т Масса тары вагона -- 21,875 т Объем кузова -- 44,8 м3 |
|  | 4-осная цистерна для фенола, модель 15-898 | Грузоподъемность -- 62 т Масса тары вагона -- 23,2 т Объем кузова -- 62,39 м3 |
|  | 4-осная цистерна для этиловой жидкости, модель 15-1414 | Грузоподъемность -- 60,65 т Масса тары вагона -- 22,24 т Объем кузова -- 38,7 м3 |
|  | 4-осная цистерна для пропана, модель 15-1407 | Грузоподъемность -- 22,9 т Масса тары вагона -- 35,2 т Объем кузова -- 54 м3 |
|  | 8-осная цистерна для аммиака, модель 15-1581 | Грузоподъемность -- 92,3 т Масса тары вагона -- 77 т Объем кузова -- 161,5 м3 |
|  | 4-осная цистерна для аммиака, модель 15-1597 | Грузоподъемность -- 43 т Масса тары вагона -- 38,4 т Объем кузова -- 75,5 м3 |
|  | 4-осная цистерна для хлора, модель 15-1556 | Грузоподъемность -- 57,5 т Масса тары вагона -- 29,4 т Объем кузова -- 46 м3 |
|  | 4-осная цистерна для патоки, модель 15-1413 | Грузоподъемность -- 62 т Масса тары вагона -- 21,42 т Объем кузова -- 46,11 м3 |
|  | 4-осная цистерна для молока, модель 15-886 | Грузоподъемность -- 31,2 т Масса тары вагона -- 23,3 т Объем кузова -- 30,24 м3 |
|  | 4-осная цистерна для молока с переходной площадкой, модель 15-Ц858 | Грузоподъемность -- 26 т Масса тары вагона -- 26 т Объем кузова -- 25,2 м3 |
|  | 4-осная цистерна для спирта, модель 15-1454 | Грузоподъемность -- 59 т Масса тары вагона -- 23,2 т Объем кузова -- 73,1 м3 |
|  | 4-осная цистерна для виноматериалов, модель 15-1593 | Грузоподъемность -- 66,7 т Масса тары вагона -- 25,5 т Объем кузова -- 63,7 м3 |
|  | 4-осная цистерна для виноматериалов, модель 15-1535 | Грузоподъемность -- 57,5 т Масса тары вагона -- 26,4 т Объем кузова -- 61,17 м3 |
|  | 4-осная цистерна для жёлтого фосфора, модель 15-1412 | Грузоподъемность -- 59 т Масса тары вагона -- 21,4 т Объем кузова -- 38,7 м3 |
|  | 4-осная цистерна для кальцинированной соды, модель 15-884 | Грузоподъемность -- 54 т Масса тары вагона -- 31,3 т Объем кузова -- 101,57 м3 |
|  | 4-осная цистерна для поливинилхлорида, модель 15-1498 | Грузоподъемность -- 55,5 т Масса тары вагона -- 30 т Объем кузова -- 99,2 м3 |
|  | 4-осная цистерна для расплавленной серы, модель 15-1482 | Грузоподъемность -- 67 т Масса тары вагона -- 25,8 т Объем кузова -- 38,5 м3 |
|  | 4-осная цистерна для пасты сульфанола, модель 15-1565 | Грузоподъемность -- 62 т Масса тары вагона -- 26 т Объем кузова -- 55,2 м3 |
|  | 4-осная цистерна для жидкого пека, модель 15-1532 | Грузоподъемность -- 63 т Масса тары вагона -- 27,5 т Объем кузова -- 54,4 м3 |
|  | 4-осная цистерна для нафталина, модель 15-1536 | Грузоподъемность -- 68,5 т Масса тары вагона -- 24,5 т Объем кузова -- 65,2 м3 |
|  | 4-осная цистерна для ядохимикатов, модель 15-1538 | Грузоподъемность -- 63 т Масса тары вагона -- 24,8 т Объем кузова -- 44,54 м3 |
|  | 4-осная цистерна для винилхлорида, модель 15-1421 | Грузоподъемность -- 58,4 т Масса тары вагона -- 28,9 т Объем кузова -- 73 м3 |
|  | 8-осная цистерна для порошкообразных грузов, модель 15-1445 | Грузоподъемность -- 68 т Масса тары вагона -- 24,61 т Объем кузова -- 61 м3 |
|  | 4-осная цистерна для сжиженных углеводородных газов, модель 15-1200 | Грузоподъемность -- 31 т Масса тары вагона -- 36 т Объем кузова -- 50 м3 |

# Железнодорожные вагоны для нефтебитума и думпкары

| Железнодорожные вагоны для нефтебитума и думпкары |
| --- |
|  | 4-осный вагон для нефтебитума, модель 17-494 | Грузоподъемность -- 45 т Масса тары вагона -- 36,5 т Объём кузова -- 54,58 м3 |
|  | 4-осный вагон для нефтебитума, модель 17-431 | Грузоподъемность -- 40 т Масса тары вагона -- 34,7 т Объём кузова -- 47,2 м3 |
|  | 6-осный думпкар, модель 31-634 | Грузоподъемность -- 105 т Масса тары вагона -- 48,5 т Объём кузова -- 50 м3 |
|  | 4-осный думпкар, модель 31-638 | Грузоподъемность -- 60 т Масса тары вагона -- 27 т Объём кузова -- 26,2 м3 |

# Железнодорожные вагоны повышенной вместимости

# (узкая колея)

| Железнодорожные вагоны повышенной вместимости |
| --- |
|  | платформа, модель Laas | Грузоподъемность -- 54 т Масса тары вагона -- 26 т |
|  | платформа, модель Laas | Грузоподъемность -- 54,5 т Масса тары вагона -- 25,5 т |
|  | платформа, модель Laaps | Грузоподъемность -- 55 т Масса тары вагона -- 25 т |
|  | платформа, модель TWA 1060 (RV) | Грузоподъемность -- 56 т Масса тары вагона -- 24 т |
|  | платформа, модель TWA 850 (RV) | Грузоподъемность -- 44 и 36 т Масса тары вагона -- 28 т |
|  | платформа, модель TWA 800 (RV) | Грузоподъемность -- 47,5 и 39,5 т Масса тары вагона -- 24,5 т |
|  | 4-осный вагон, модель Habis-2 | Грузоподъемность -- 51 т Масса тары вагона -- 26 т Объем кузова -- 163 м3 |
|  | 4-осный вагон, модель Habbins-15 | Грузоподъемность -- 56 и 64 т Масса тары вагона -- 26 т Объем кузова -- 167 м3 |
|  | 4-осный вагон, модель Habis-6/8 (Trapo) | Грузоподъемность -- 50 и 58 т Масса тары вагона -- 32 т Объем кузова -- 152 м3 |
|  | п4-осный вагон, модель Habbins-14 | Грузоподъемность -- 56 и 64 т Масса тары вагона -- 26 т Объем кузова -- 173 м3 |
|  | 4-осный вагон, модель Habins-12 | Грузоподъемность -- 62 и54 т Масса тары вагона -- 27,5 т Объем кузова -- 180 м3 |
|  | 4-осный вагон, модель Habis-9 | Грузоподъемность -- 52,5 т Масса тары вагона -- 27,5 т Объем кузова -- 182 м3 |
|  | 4-осный вагон, модель Habbiks10 | Грузоподъемность -- 43 т Масса тары вагона -- 30 т Объем кузова -- 188 м3 |
|  | 4-осный вагон, модель Sins | Грузоподъемность -- 54 и 62 т Масса тары вагона -- 28 т Объем кузова -- 166 м3 |
|  | 4-осный вагон, модель Hirrs-6 | Грузоподъемность -- 54 и 56 т Масса тары вагона -- 26 т Объем кузова -- 2*109 м3 |
|  | 4-осный вагон, модель Himrrs (HMR) | Грузоподъемность -- 48,5 т Масса тары вагона -- 31,5 т Объем кузова -- 2*111 м3 |
|  | 4-осный вагон, модель Hmrrs (HMR2) | Грузоподъемность -- 47,5 т Масса тары вагона -- 32,5 т Объем кузова -- 2*130 м3 |
|  | 4-осный вагон, модель Laaims (JR) | Грузоподъемность -- 53 и 63 т Масса тары вагона -- 27 т Объем кузова -- 2*92,5 м3 |
|  | 4-осный вагон, модель Hirrs (HRP) | Грузоподъемность -- 46,5 т Масса тары вагона -- 27 т Объем кузова -- 2*105 м3 |
|  | 4-осный вагон, модель Laakklps | Грузоподъемность -- 47 т Масса тары вагона -- 33 т Объем кузова -- 2*85,5 м3 |